Раздел. Трехмерное моделирование деталей

Тема открытого урока: Создание трехмерной модели детали «Корпус»

Автор: Обнорская Ольга Вячеславовна, учитель информатики ГБОУ СОШ № 559

Выборгского района Санкт-Петербурга

Цели:

- Обучающие:

  - Изучить приемы построения трехмерного изображения детали «Корпус» с помощью системы КОМПАС-3D LT.

  - Научить последовательному выполнению операций:

      - выдавливание эскиза в направлении перпендикулярном плоскости эскиза;

      - вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза;

      - кинематические операции – перемещение эскиза вдоль направляющей.

- Развивающие:

  - Направлять и развивать мыслительную деятельность учащихся (анализ, сравнение, умение работать по алгоритму, объяснять понятия, делать выводы).

  - Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (ориентировка в пространстве).

  - Создать условия для развития познавательного интереса.

- Воспитательные:

  - Воспитание информационной графической культуры.

Методическое оснащение урока:

  - Материально-техническая база:

- кабинет информатики;

- компьютеры;

- мультимедийный проектор.

  - Дидактическое обеспечение:

  - рабочая тетрадь;

  - задания - алгоритм выполнения 3-х мерной  модели с помощью графического редактора Компас 3D LT;

  - презентация;

  - видеосюжет.

  - Методы обучения:

  - объяснительно-иллюстративный;

  - частично-поисковый.

Формы организации познавательной деятельности:

  - фронтальная;

  - индивидуальная.

Тип урока:

  - интегрированный;

  - комбинированный.

Структура урока

  - Орг. момент – 1- 2 мин.

  - Новый материал – 15-20 мин.

  - Практическая работа (на компьютере) – 20 мин.

  - Заключительная часть урока – 2 – 3 мин.

Ход урока

- Организационный момент (1-2 мин).

Отмечаются отсутствующие. Сообщаются тема и цели урока.

- Объяснение нового материала (15 мин).

Презентация (см. приложение 1)

(1 слайд)

Создание 3-х мерной модели детали «Корпус»

(2 слайд)

В этом году мы начали знакомство с системой автоматизированного проектирования (САПР). Разработанный в конце 80-х годов графический редактор КОМПАС-ГРАФИК изначально был ориентирован на быстрое и удобное выполнение чертежей.

(3 слайд)

- Для чего предназначена  система КОМПАС-3D?

Система КОМПАС-3D предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы.

(4 слайд)

- А с какой целью создаются трехмерные модели?

Трехмерные модели создаются с целью получения конструкторской или технической документации - рабочих чертежей деталей и сборочных единиц, каталогов деталей или запасных частей, инструкций по техническому обслуживанию и т.д.

(5 слайд)

- Каким образом можно построить твердотельную модель?

Построение твердотельной модели заключается в последовательном выполнении операций

- объединения,

- вычитания и

- пересечения над простыми объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.д.).

Многократно выполняя эти простые операции над различными объемными элементами можно построить самую сложную модель.

(6 слайд)

- После построения трехмерной модели можно  получить ее чертеж, избежав, рутинного создания видов средствами плоского черчения.

- Для этого нужно лишь указать необходимые виды. Плоский чертеж будет создан автоматически и с абсолютной  точностью, независимо от сложности модели.

- Полученный таким образом документ можно дорабатывать встроенными в систему средствами 2D- черчения:

  - проставить размеры,

  - обозначения позиций,

  - заполнить основную надпись,

  - подготовить спецификацию.

3.    Практическая работа (на компьютере) – 20 мин.

Построение 3-х мерной  модели детали «Корпус» по алгоритму с помощью графического редактора Компас 3D LT   (См. приложение 2)

- Посмотрите на данную деталь.  Из каких частей состоит данная 3D модель?

1 – призма

2 – цилиндр

3 - сквозное отверстие.

- Учитель объясняет и показывает на большом экране как делать построения на компьютере в графическом редакторе КОМПАС 3D LT.

- Работа учащихся за компьютерами.

Текущий инструктаж (по ходу работы):

- соблюдение правил техники безопасности;

- инструктирование по выполнению задания;

- выставление отметок.

4. Физкультминутка для глаз.

В среднем темпе проделать три – четыре круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть в даль на счёт 1 – 6. повторить 1 -2 раза.

  - Просмотр видеосюжета «Ё-двигатель».

  - Домашнее задание.  Повторить § 6 по учебнику «Черчение» автор Ботвинников А.Д. Получение аксонометрических проекций.

  - Уборка рабочих мест.

### Приложение 2. Алгоритм выполнения 3-х мерной  модели

### с помощью графического редактора Компас 3D LT

Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК 3D. Закрыть справочное окно.

- Выберите Деталь (Файл >> Создать >> Деталь).

- Развернуть окно (т.е. распахнуть рабочее поле на весь экран).

- Выбрать Горизонтальную плоскость ZX, далее кнопку Эскиз . На панели Геометрия  выбрать Ввод прямоугольника по центру и вершине. Ввести параметры: h=50; w=120. Закройте Эскиз

- Активировать Инструментальную панель. Выбрать кнопку Операция выдавливания.
В окне диалога Параметры, установить параметры на Вкладке Операция выдавливания:

- Прямое направление

- Расстояние: 12 мм (высота параллелепипеда),

и нажать кнопку Создать объект .На экране появиться модель параллелепипеда.

- Выбрать грань (верхнюю плоскость) на детали.

- Создать Эскиз окружности. На панели Геометрия  выбрать Окружность. Ввести параметры: R50. Закройте эскиз

- Активировать Инструментальную панель. Выбрать кнопку Операция выдавливания.
В окне диалога Параметры, установить параметры на Вкладке Операция выдавливания:

- Прямое направление

- Расстояние: 38 мм (высота окружности),

и нажать кнопку Создать объект . На экране появиться модель цилиндра.

8. Выбрать грань (верхнюю плоскость) на детали.

9. Создать эскиз 2-х произвольных прямоугольников, перекрывающих окружность сверху и снизу. На панели Геометрия  выбрать Многоугольник. Расположить прямоугольники на расстоянии 20 мм от горизонтальной оси модели. Закройте эскиз

10. На инструментальной панели  нажать на кнопку Операция вырезания выдавливанием.
В окне диалога Параметры, установить параметры на Вкладке Операция вырезания выдавливанием:

В окне диалога Параметры, установить параметры на Вкладке Операция выдавливания:

- Прямое направление

- Расстояние: 38 мм (высота параллелепипеда),

и нажать кнопку  Создать объект . На экране появиться цилиндр со срезанными стенками.